## Slide 1
ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМНОЕ ПО
Нижний Новгород, 2025г.

## Slide 2
Что такое системное ПО?

## Slide 3
Ядро Операционной Системы (Operating System Kernel)
Ядро ОС — это фундаментальная, центральная часть операционной системы, которая работает в привилегированном режиме процессора (режим ядра) и обладает полным доступом ко всем аппаратным ресурсам компьютера.
Основные функции и характеристики:
Управление ресурсами
Обеспечение безопасности и изоляции
Предоставление интерфейса
Абстракция аппаратного обеспечения

## Slide 4
Драйверы Устройств (Device Drivers)
Драйвер устройства — это специализированная компьютерная программа, которая является частью ядра ОС и предназначена для управления конкретным типом аппаратного устройства или виртуального оборудования.
Основные функции и характеристики:
Интерфейс между ядром и устройством
Реализация интерфейса ядра: Драйвер предоставляет ядру стандартизированный интерфейс
Работа в привилегированном режиме
Типы драйверов:
  Символьные: Для устройств потокового доступа.
  Блочные: Для устройств с блочным доступом (жесткие диски, SSD).
  Сетевые: Для сетевых интерфейсов.

## Slide 5
Гиперфизоры
Гипервизор (или монитор виртуальных машин - VMM) — это программное обеспечение, firmware или аппаратное решение, которое создает и запускает виртуальные машины (ВМ).
Основные функции и характеристики:
Виртуализация: Абстрагирует физические ресурсы сервера и представляет их нескольким изолированным виртуальным машинам.
Изоляция: Каждая виртуальная машина работает как самостоятельный компьютер со своей собственной ОС
Управление доступом к аппаратуре: Гипервизор перехватывает привилегированные команды от гостевых ОС и транслирует их в безопасные

## Slide 6
Гипервизоры
Гипервизор

## Slide 7
Гиперфизоры
Типы гипервизоров:
  Тип 1 (Аппаратный, "bare-metal"): Работает напрямую на «железе»(VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen, KVM). Более эффективен и безопасен.
  Тип 2 (Хостовый): Работает как приложение внутри обычной ОС (Oracle VirtualBox, VMware Workstation). Проще в использовании, но менее производителен.

## Slide 8
Аппаратное ПО(Firmware)
Аппаратное ПО — это постоянное программное обеспечение, гаходящееся непосредственно в аппаратном устройстве (микросхему ПЗУ, флеш-память).
Основные функции:
Низкоуровневое управление
Связующее звено Является промежуточным слоем между "голым железом" и высокоуровневым ПО (BIOS/UEFI, Прошивка жесткого диска или SSD, Прошивка роутера, модема, камеры, мыши)

## Slide 9
Архитектура ПК

## Slide 10: ШИНЫ

## Slide 11: Принцип работы шины типа «Observer»

## Slide 12: Шины
Данные в компьютерных шинах передаются пакетами. Каждый пакет переданных данных называется транзакцией
Скорость передачи данных в шинах измеряется в гигатранзакциях в секунду

## Slide 13: Шины

## Slide 14: Архитектура ПК
Северный
мост
Южный
мост
Видеокарта
Жесткие
диски
Принтеры
Сканер
Клавиатура
Оперативная
память
Процессор
Шина памяти
USB
SATA
PCIe
FSB (FrontSide Bus)

## Slide 15: ПРОЦЕССОР

## Slide 16
Регистры процессора
Сегментные
Общего назначения
Управляющие
Расширений
Операционные
Итерационные
Стековые
(eax, ebx, ecx, edx)
(esi, edi)
(ebp, esp)
Отладочные
Управления
Флаговые
(cr0 – cr4)
(eflags)
(dr0 – dr7)
FPU
MMX
SSE
(mmx0 – mmx11)
(sse0-sse11)
Памяти
(gdtr, ldtr, idtr, tr)
(cs, ds, fs, gs, ss)
(f0 – f11)
Участвуют в формировании адреса при сегментной адресации.
Используются для осуществления операций над данными, прямой и косвенной адресаций и пр.
Используются для изменения режимов работы процессора, считывания его состояний.
Используются для специфических операций многопоточной обработки данных.

## Slide 17
Регистры общего назначения
Nh
Nl
Nx
eNx
ah
al
eax
Структура операционных регистров:
0
8
16
31
Предназначены для осуществления операций над данными
В процессоре имеется 4 стандартных операционных регистра: eax (аккумуляторный), ebx (базовый), ecx (счетчик), edx (регистр данных)
Являются 32-х битными регистрами, но поддерживают битовую фрагментацию: eNx (32 бита), Nx (16 бит), Nh и Nl (8 бит)

## Slide 18
Регистры общего назначения
Ni
eNi
di
edi
Структура итерационных регистров:
0
8
16
31
Предназначены для осуществления итерационных операций строками и массивами данных
В процессоре имеется 2 стандартных итерационных регистра: esi (индекс источника), edi (индекс приемника)
Являются 32-разрядными регистрами; поддерживают битовую фрагментацию: eNi (32 бита), Ni (16 бит)

## Slide 19
Регистры общего назначения
Np
eNp
bp
ebp
Структура стековых регистров:
0
8
16
31
Предназначены для управления стековой памятью
В процессоре имеется 2 стандартных стековых регистра: ebp (базовый), esp (регистр вершины)
Являются 32-разрядными регистрами; поддерживают битовую фрагментацию: eNp (32 бита), Np (16 бит)

## Slide 20
Использование стековых регистров
ESP
EBP
Stack

## Slide 21
Регистры общего назначения
Структура регистра флагов RFLAGS:
Предназначены для отображения режимов работы процессора и косвенных результатов выполнения операций на д данными
Являются 64-разрядными регистрами, но поддерживают битовую фрагментацию: rflags (32 бита), eflags (16 бит), flags(8 бит)
0
16
31
eflags
flags
rflags

## Slide 22
Регистры флагов
CF – флаг переноса (Carry Flag). Устанавливается в 1, если произошел заем или перенос старшего бита; может быть изменен вручную
PF – флаг четности (Parity Flag). Устанавливается в 1, если младший байт результата предыдущей операции содержит четное число единичных бит
AF – флаг вспомогательного переноса (Auxiliary Carry Flag). Устанавливается в 1, если произошел перенос из 3-го бита в 4-ый. Исползуется операциями двоичной коррекции
ZF – флаг нулевого результата (ZeroFlag). Устанавливается в 1, результат предыдущей операции равен 0
SF – флаг знака (Sign Flag). Всегда равен старшему биту результата
TF – флаг ловушки (Trap Flag). Используется отладчика реального режима. Установив его в 1, процессор после выполнения каждой команды будет вызывать прерывание INT.
0
NT
IOPL
OF
DF
IF
TF
SF
ZF
0
AF
0
PF
1
CF
Состав EFLAGS (младшее слово):
0
15

## Slide 23
IF – флаг прерываний (Interrupt Flag). При IF==1 процессор перестает обрабатывать прерывания от внешних устройств
DF – флаг направления (Direction Flag). Определяет направление обработки строк и массивов при итерационных операциях
OF – флаг переполнения (Overflow Flag). Устанавливается в 1, если результат предыдущей команды не поместился в приемник; спользуется в защищенном режиме
IOPL – флаг уровня привилегий(I/O Privilege Leve) ; используется в защищенном режиме
NT – флаг знака (Nested Task). Флаг устанавливается, когда текущая задача «вложена» в другую, прерванную задачу; используется в защищенном режиме
0
NT
IOPL
OF
DF
IF
TF
SF
ZF
0
AF
0
PF
1
CF
0
15

## Slide 24
Регистры флагов
RF – флаг возобновления(Resume Flag). Устанавливается в 1, если произошло возобновление отложенной задачи
VM – флаг виртуального режима(Virtual-8086 Mode). Устанавливается в 1, если процессор находится в режиме эмулирования M8086.
AC – флаг выравнивания(Alignment Check). Предназначен для разрешения контроля выравнивания при обращении к памяти
VIF – флаг разрешения IRQ (Virtual Interrupt Flag).
VIP – флаг ожидания IRQ (Virtual Interrupt Pending).
ID – флаг идентификации(ID Flag). Проверка на доступность инструкции CPUID
0
ID
VIP
VIF
AC
VM
RF
Состав EFLAGS (старшее слово):
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 25
Архитектура кэша Intel Ivy Bridgу
Многоуровневый кэш

## Slide 26: Вычислительные конвейеры

## Slide 27: Вычислительные конвейеры
загрузка (Fetch)
основное декодирование (D1)
вторичное декодирование или трансляция (D2)
выполнение (EX)
запись результата в регистры и память (WB)

## Slide 28: Вычислительные конвейеры
1.
2.
3.
1.
2.
3.
t
t

## Slide 29: ОРГАНИЗАЦИЯ ПАМЯТИ

## Slide 30
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРОЦЕССОРА
Доступно памяти: 1 Мб
Организация памяти: сегментная
Многозадачность: отсутствует
Изоляция процессов: отсутствует
Режим
Реальный
Защищенный
Доступно памяти: 4 Гб – 64 Тб
Организация памяти:
сегментная или страничная
Многозадачность: отсутствует
Изоляция процессов: отсутствует
Переход в защищенный режим осуществляется из реального

## Slide 31
РЕАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
Особенности
Адресное пространство разделено на неравные части 16 б – 64 Кб – сегменты
Адресное пространство едино для всех исполняющихся программ
Доступно только 1 Мб памяти
Сегменты могут пересекаться между собой
Выделение и управление сегментами осуществляет ОС
Невозможна изоляция адресных пространств программ

## Slide 32
СЕГМЕНТНАЯ АДРЕСАЦИЯ
Segment 1
Segment 2
Segment 3
Segment 1
Segment 2
Segment 3
Непересекающиеся сегменты (корректное управление):
Управление с пересечением (некорректное управление):
Сегмент – участок физической памяти со свободными границами и нефиксированного размера от 16 байт до 64 Кбайт

## Slide 33
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОБЪЕМ ПАМЯТИ
Почему только 1Мб физического пространства?
Ram
Controller
CPU 8086
20 pins
Address: 0 – (2 -1)
V = 2 byte = 1 Mb
20
mem
20

## Slide 34
АДРЕСАЦИЯ В РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ
Процессор 16-разрядный и все адресные регистры тоже
Адресная шина 20-разрядная
Особенности:
Формат логического адреса:
Сег. адрес (Segment)
Смещение (Offset)
:
Получение физического адреса:
Смещение (Offset)
0
15
15
0
Сег. адрес (Segment)
0
0
0
0
0
19
+
Физический адрес
Сегментный адрес помещается в сегментный регистр (cs,ds,es,fs,gs)
Смещение может содержаться в одном из регистрах общего назначения (bx, si, di, sp, bp) , в регистре смещений команд ip или задаваться явно
Программное обращение по адресу: <Сегментный регистр>:<Смещение>
0
19

## Slide 35
АДРЕСАЦИЯ В РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ
Следствие
Сегмент может начинаться с адреса кратного 16 бит (параграф)
Размер сегмента не может быть меньше размера параграфа (16 бит) и не может превышать максимального смещения (2 бит = 64 Кбит)
Сегменты могут пересекаться
Разные комбинации сегментного адреса и смещения могут давать один и тот же физический адрес
Возникновение «загибания» максимального адреса:
FFFFh << 4 + FFFF = 10FFEF > FFFF
16

## Slide 36
ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ

## Slide 37
ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ
Особенности
Адресное пространство разделено фиксированные части (64 Кб / 1Мб) – сегменты или страницы
Поддержка множества виртуальных изолированных адресных пространств
Поддержка 4-уровневого режима правового доступа
Доступно только 4 Гб – 64 Тб памяти
Сегменты могут пересекаться между собой
Выделение и управление сегментами и страницами осуществляется на аппаратном уровне
Процессор работает в режиме 32-разрядной адресации
Доступно памяти: 4 Гб – 64 Тб
Организация памяти: сегментная
Режим
Сегментный
Страничный
Доступно памяти: 4 Гб
Организация памяти: страничная

## Slide 38
ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ
СТРАНИЧНАЯ ОГРАНИЗАЦИЯ ПАМЯТИ
Страницы
Логические
Физические
Страничная память — способ организации виртуальной памяти, при котором единицей отображения виртуальных адресов на физические является регион постоянного размера (страница).
Страницы размещаются в логическом адресном пространстве
Размещение последовательное и начинается с нулевого адреса
Страницы размещаются в физической памяти
Размещение последовательное, но неупорядоченное

## Slide 39
ФИЗИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦ
. . . . .
. . . . .
. . . . .
LPage 1
LPage 2
LPage 3
LPage N
FPage 1
FPage 2
FPage K
FPage M
Логические
страницы
Логическое адресное пространство процесса
Физическое адресное пространство
Физические
страницы

## Slide 40
ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ
РАЗБИЕНИЕ АДРЕСНОГО ПРОСТРАНСТВА
Трансляция
Стандартная
Расширенная
Размер страниц 4Кб
Используется двухуровневая конвертация адреса
Трансляция адресного пространства – способ фрагментации адресного пространства с собственным алгоритмом конвертации логических адресов в физические.
Размер страниц 4Мб
Используется одноуровневая конвертация адреса

## Slide 41
ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ
АДРЕСАЦИЯ ПРИ СТАНДАРТНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ
Directory
PDE
…
1024
PDE
PDE
Table # 1
PTE
…
PTE
Table # 1
PTE
…
PTE
Page # 1
Page # 1
. . . . .
PDE (Page Directory Entry) – 32-х битная структура, содержащая данные о расположении и свойствах таблицы страниц.
PTE (Page Table Entry) – 32-х битная структура, описывающая местонахождение и флаги доступа отдельных страниц.
Каталог страниц
Таблица страниц
Таблица страниц

## Slide 42
ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АДРЕСА ПРИ СТАНДАРТНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ
Directory
PDE
…
PDE
PDE
Page # 1
Table # 1
PTE
…
PTE
11
21
31
Catalog Index
0
Offset
Table Index
Линейный адрес состоит из 3-х частей:
Индекс в каталоге страниц(catalog index) – номер PDE, описывающей таблицу каталогов
Индекс в таблице страниц(catalog index) – номер PTE, описывающей страницу
Страничное смещение (catalog index) – смещение относительно начала страницы

## Slide 43
ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ
АДРЕСАЦИЯ ПРИ РАСШИРЕННОЙ ТРАНСЛЯЦИИ
Directory
Page # 1
PDE
…
1024
PDE
PDE
Page # 1
PDE (Page Directory Entry) – 32-х битная структура, содержащая данные о расположении и свойствах таблицы страниц.

## Slide 44
ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АДРЕСА ПРИ РАСШИРЕННОЙ ТРАНСЛЯЦИИ
Directory
PDE
…
PDE
PDE
Page # 1
21
31
Catalog Index
0
Offset
Линейный адрес состоит из 2-х частей:
Индекс в каталоге страниц(catalog index) – номер PDE, описывающей страницу
Страничное смещение (catalog index) – смещение относительно начала страницы

## Slide 45
ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ
УПРАВЛЯЮЩИЕ РАГИСТРЫ ПРОЦЕССОРА
0
15
31
PE – флаг защищенного режима; 0 – реальный режим, 1 – защищенный режим
PG – флаг страничной адресации; 0 – страничная адресация отключена, 1 – включена
Catalog base – физический адрес начала каталога страниц в оперативной памяти
PSE – флаг расширения страниц; влияет на размер страниц: 0 – 4Кб; 1 – 4Мб
0
15
31
Base (0-15)
VME
PVI
TSD
DE
MCE
PSE
PG
CD
NW
EM
MP
PE
NE
ET
TS
AM
WP
0
15
31
Base (0-15)
PWT
PCD
CR0
CR3
Catalog base
CR4

## Slide 46
ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ
ВКЛЮЧЕНИЕ СТРАНИЧНОЙ АДРЕСАЦИИ
Последовательность действий при инициализации страничной адресации:
Создать в оперативной памяти сегмент кода и данных
Сформировать GDT и IDT в оперативной памяти
Вставить в GDT и IDT два дескриптора и два обработчика исключений
Передать управление на «точку входа» в защищенный режим
Сформировать в памяти каталоги и таблицы страниц
Поместить в CR3 адрес каталога страниц
Выставить флаг CR0.PG
Выставить флаги CR3.PWT или CR3.PCD
Реальный
режим
Защищенный
Режим,
сегментная память